## DPH-150SE　簡易設定教學

- 話機IP設定

目前中心提供Dual Stack 的SIP Server且學校環境均有IPv6網路環境，IP Mode請選擇IPv4/IPv6 Dual Stack模式。

步驟1-1：

按下進入功能選單，使用和按鍵找到[IP Mode]項目，在IP Mode中以和按鈕切換到IPv4/IPv6 Dual Stack模式。

步驟1-2：

繼續設定IPv4的IP Address，使用和按鍵找到[DHCP]項目，再以和按鈕切換到“未啟用”模式。切換完之後再按按鈕到[IP位址]項目，接著直接使用數字鍵將IP輸入，依序使用按鈕將[子網路遮罩]和[Router IP]、[DNS Server 1 IP]設定好。

步驟1-3：

全部都設定完畢之後，按功能鍵，系統會提示您“更新設定？”，請按按鈕確認存檔，存檔後系統會自動重開機並套用設定值。

- 話機基本設定

- 使用瀏覽器連線至話機

http://話機ip

- 檢查系統資訊

IPv4/IPv6設定請注意是否為IPv4/IPv6雙堆疊。

相關設定可在網頁介面中的網路設定中調整或是直接從話機面版上操作。

- 話機校時設定

- 時間取得來源：SNTP伺服器

- SNTP伺服器：220.130.158.52

- 時區：台北

完成後請點選確定。

- 話機自動佈署設定(Auto Provision)

自動佈署是VoIP話機的一個自動設定功能，讓您透過很簡單的步驟完成話機設定，自動設定的資訊包含VoIP帳號、Registrar伺服器…等相關必要設定值都會自動完成。

※ 採用自動佈署注意事項

- 新購話機，需預先提供(表1)資訊交由中心端做好設定，話機便能透過自動佈署功能從伺服器上下載話機設定檔。

表1

| IP 位置 | 學校名稱 | 安裝地點 | 分機號碼 | 話機MAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 話機號碼變更，需先提供話機MAC及新舊號碼(表2)交由中心滙入自動佈署伺服器後，再將話機重新開機。

表2

| IP 位置 | 學校名稱 | 話機MAC | 舊號碼 | 新號碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 話機故障更換，需先提供話機新舊MAC及號碼(表3) 交由中心滙入自動佈署伺服器後，再將話機重新開機。

表3

| IP 位置 | 學校名稱 | 新MAC | 舊MAC | 分機號碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 自動佈署設定

確認下列相關設定

- 協定：HTTP

- HTTP IP：163.26.2.3

- HTTP Port：9999

完成後按下確定。

- 重新啟動話機。

點選功能表上的重新啟動系統，並檢查話機是否撥號正常。

- 手動設定網路電話帳號密碼

若需要手動設定話機時請參考下列設定：

- 關閉自動佈署設定

將協定調整為無，完成後按下確定。

若要恢復自動佈署設定只需調整回HTTP後，重新開機即可。

- 設定話機註冊伺服器

REGISTRAR伺服器中填入下列設定

    - IPv6

Registrar 伺服器位址：2001:288:7200:2::3

    - IPv4

Registrar 伺服器位址：163.26.2.3

    - Registrar Server Port Number皆為5060

    - 認證逾期時間：3600秒

同樣在VoIP下的SIP設定中，畫面移至下方

- 碓認Session Timer是否為1800秒。

完成後按下確定。

- 設定VoIP帳號密碼

帳號密碼請至VoIP號碼管理頁面中查詢

完後按下確定，若帳號密碼正確，IPv4和IPv6的註冊狀態會顯示已註冊。

- 完成設定

號碼有任何異動時，請記得到http://voip.tn.edu.tw 「號碼管理」中，做「業務網路電話更新」動作。

# Text boxes

V1.0  2010/03/12